ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ

ШУПН2-ЛА-25

ТДС.0285.000

ПАСПОРТ

ТДС.0285.000 ПС

Монтаж и эксплуатацию изделия следует производить в соответствии с руководством по эксплуатации и проектной документацией.

# Основные технические характеристики

- Номинальное напряжение электропитания, В, 	~220/380 +10%/-15%;

- Номинальная частота сети, Гц 	 50±1;

- Число вводных линий 	2;

- Схема питания 	АВР электропитания с общей шиной;

- Число управляемых приводов 	2;

- Тип электродвигателей 	трехфазный асинхронный;

- Номинальный коммутируемый ток силовой цепи, А 	 2х 25;

- Степень защиты оболочки	IP54

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 36 месяцев со дня сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня выпуска при правильной эксплуатации и при соблюдении потребителем условий, оговоренных настоящим руководством, а также целостности пломб.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты, связанные с изготовлением устройства в кратчайшие технически возможные сроки. Изготовитель не дает гарантий в случаях вандализма и форс-мажорных обстоятельств.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики.

# Комплектность

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Шкаф ШУПН2-ЛА-25 ТДС.0285.000 | 1 шт. |  |
| Ключ двери шкафа | 1 шт. |  |
| Руководство по эксплуатации ТДС.0285.000 РЭ | 1 экз. |  |
| Паспорт ТДС.0285.000 ПС | 1 экз. |  |
| Инструкция по эксплуатации реле контроля напряжения | 2 экз. |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ Шкаф управления насосами ШУПН2-ЛА-25 ТДС.0285.000 заводской номер 16-0004___________________________ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска " 30 "11 2016 ___г. М. П. (подпись и фамилия лица, ответственного за приёмку)

|  | ВНИМАНИЕ! |
| --- | --- |
|  | Перед началом работы со шкафом необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации, входящим в комплект поставки шкафа. |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ Шкаф управления насосами ШУПН2-ЛА-25 ТДС.0285.000 заводской номер _____________________ введен в эксплуатацию. Дата ввода в эксплуатацию " " 20 ___г. М. П. (подпись и фамилия лица, ответственного за эксплуатацию)

Адрес предприятия-изготовителя:

Изготовитель:  "ТДС"

Адрес: 188307, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии 1,

тел. +7 (812) 309-47-72, +7 (812) 309-47-73

e-mail: sale@tds-spb.com, www.tds-spb.com